## Slide 1: Moderní brzdová zařízení kolejových vozidel

## Slide 2: Požadavky na brzdovou výstroj vozidel
Bezpečné zastavení vlaku na zábrzdnou vzdálenost:
Vozidla ve vlaku brzděna:
  průběžnou (samočinnou) brzdou – špalíková nebo kotoučová
Pro rychlost vyšší než 160 km/h dále:
  elektropneumatická brzda
  magnetická kolejnicová brzda
  bezpečnostní systém pro neutralizaci účinku záchranné brzdy
Notes: Ovládání jednoho systému brzdy nesmí být vázáno na ovládání ostatních systémů brzdy.

## Slide 3: Brzda s litinovými špalíky
  Omezení maximální rychlostí:
  max 140 km/h
  Nevýhody:
  nižší brzdné výkony
  vysoké tepelné zatížení
  hlučnost
  vysoká hmotnost a složitost
  nárůst součinitele tření

## Slide 4: Brzdy s kompozitními špalíky
  Výhody
    stálý součinitel tření v závislosti na rychlosti
    nižší hladina hluku
  Nevýhody
    nižší odvod tepla
    vyhlazování jízdní plochy kol
    delší brzdná dráha v zimních podmínkách

## Slide 5: Kotoučové brzdy
Výhody
  vysoký výkon brzdy nezávislý na rychlosti
  stálý součinitel tření v závislosti na rychlosti
  nižší hladina hluku při brzdění
  nezatěžuje tepelně dvojkolí
  jednodušší a hmotnostně přijatelnější konstrukce
Nevýhody
  zvýšení nevypružené hmotnosti na dvojkolí
  možnost prodloužení brzdné dráhy v zimních podmínkách

## Slide 6: Konstrukce kotoučové brzdy
  Brzdový kotouč
  Brzdová jednotka:
    brzdový válec
    závěsky
    čelisti s obložením

## Slide 7: Elektromagnetická kolejnicová brzda
  doplňková brzda k adhezní brzdě
  u vozidel s vyšší konstrukční rychlostí než 160 km/h
  zlepšuje podmínky adheze
  výrazně zvyšuje brzdící váhu vozu

## Slide 8: Elmag brzda - konstrukce
  dva podélné trámce (1, 2)
    umístěné nad hlavami kolejnic
    vzájemně spojené příčnou vazbou (5)
  čtyři ovládací válce (6)
    drží trámce nad temenem kolejnice
    při aktivaci je přiblíží k temeni kolejnice
    magnetické jádro (1)
    cívka (2)
    přechodová lišta (3)
  celek je zavěšen na rám podvozku
Notes: Vlak osobní dopravy smí mít nejvýše 100 náprav nebo 700 m délky.
Započítávání vozidel do délky a počtu náprav vlaku se řídí ustanoveními přílohy 3 tohoto předpisu.
Všechny vlaky osobní dopravy (včetně soupravových) musí být brzděny průběžnou samočinnou brzdou účinkující I. způsobem brzdění (tj. s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol). Případné výjimky stanoví oddíl B. přílohy 3 tohoto předpisu.
Pro všechny vlaky osobní dopravy musí být určen i stanovený režim brzdění dle ustanovení přílohy 3 tohoto předpisu.
Každé vozidlo zařazené do soupravy vlaku osobní dopravy musí odpovídat následujícím podmínkám:
musí být zapojené do průběžné brzdy vlaku (musí mít propojené průběžné hlavní potrubí se sousedními vozidly) – netýká se nezavěšeného postrku;
musí být vystrojené samočinnou průběžnou tlakovou brzdou, povolenou do provozu;
musí být opatřeno nápisem o typu brzdy a hodnotě jednotlivých brzdících vah odpovídajících jednotlivým pracovním režimům jeho brzdy (výjimky viz čl. 122 tohoto předpisu).

## Slide 9: Elmag brzda - použití
  Samočinně spuštěna, když je:
    nastaven režim R + Mg
    okamžitá rychlost vyšší než 50 km/h
    zavedeno rychločinné brzdění
    přítomen tlak v napájecím potrubí
    dostatečné napětí baterie vozu
  Kontrola funkce a nastavení tlakové brzdy:
    odvětrání hlavního potrubí
    stisknutí ovládacího tlačítka
      spuštění trámců k hlavám kolejnic
      rozsvícení kontrolky nad tlačítkem
Notes: Vlak osobní dopravy smí mít nejvýše 100 náprav nebo 700 m délky.
Započítávání vozidel do délky a počtu náprav vlaku se řídí ustanoveními přílohy 3 tohoto předpisu.
Všechny vlaky osobní dopravy (včetně soupravových) musí být brzděny průběžnou samočinnou brzdou účinkující I. způsobem brzdění (tj. s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol). Případné výjimky stanoví oddíl B. přílohy 3 tohoto předpisu.
Pro všechny vlaky osobní dopravy musí být určen i stanovený režim brzdění dle ustanovení přílohy 3 tohoto předpisu.
Každé vozidlo zařazené do soupravy vlaku osobní dopravy musí odpovídat následujícím podmínkám:
musí být zapojené do průběžné brzdy vlaku (musí mít propojené průběžné hlavní potrubí se sousedními vozidly) – netýká se nezavěšeného postrku;
musí být vystrojené samočinnou průběžnou tlakovou brzdou, povolenou do provozu;
musí být opatřeno nápisem o typu brzdy a hodnotě jednotlivých brzdících vah odpovídajících jednotlivým pracovním režimům jeho brzdy (výjimky viz čl. 122 tohoto předpisu).

## Slide 10: Elektropneumatická brzda
ovládání pomocí elektropneumatických ventilů
zlepšuje účinek tlakové brzdy
  rychlejší brzdění = vyšší brzdová váha
přenos povelů vícežilovým kabelem
  propojovací kabel ep brzdy
  klasický UIC kabel

## Slide 11: Přímočinná elektropneumatická brzda
Ep - ventily ovládají přímo napuštění a vypouštění vzduchu z brzdových válců
Odbrzdění Z Zabrzdění
Není možná součinnost s klasickou samočinnou brzdou, druh použité brzdy určuje strojvedoucí.
Tlakovzdušná samočinná brzda pouze pro případ nouze.

## Slide 12: Nepřímočinná elektropneumatická brzda
podporuje a urychluje činnost klasické tlakové brzdy
lze ovládat jen pneumaticky = zachovány vlastnosti tlakové brzdy
elektropneumatické ventily ovládané z řídícího stanoviště soupravy:
  EVB ventil vypouští vzduch z hlavního potrubí
  EVO doplňuje tlak v hlavním potrubí
plnění a vyprazdňování brzdového válce řídí rozváděč tlakové brzdy
Odbrzdění Zabrzdění

## Slide 13: Přemostění záchranné brzdy
umožňuje zajistit zastavení vlaku
  mimo místo potenciálně nebezpečné
  obtížně přístupné záchranným složkám
propojeno příslušné vedení
funkce
  aktivace záchranné brzdy (1)
  vizuální i akustická signalizace u madla (2)
signalizováno strojvedoucímu
  na displeji pultu
  zvukovou signalizací
strojvedoucí
  stiskne tlačítko na pultu
  zastaví na vhodném místě

## Slide 14: Dotazy ?

## Slide 15
Ing. Patrik Lodr, MPA
Systémový specialista
GŘ ČD Odbor provozu osobní dopravy
Oddělení provozu a přípravy JŘ