## Slide 1: Sledování jízdy vozidel Návěsti na vozidlech
Příprava k OZ D-03
Ing. Lenka Mulačová
  GŘ – odbor řízení provozu

## Slide 2
Návěsti
na vozidlech
Návěsti při jízdě vlaku

## Slide 3
zvednutí předloktí a dlaně ruky [denní návěst] nebo
s ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst];
jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou [slyšitelná návěst])
informuje o převzetí pokynu při provozování dráhy
Návěst – Převzetí pokynu

## Slide 4
(jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou v délce nejméně dvě sekundy nebo píšťalkou)
upozorňuje osoby na pohyb vozidel.
tato návěst může být dávána opakovaně.
Návěst - Pozor

## Slide 5
K varování osob musí dát návěst Pozor:
a) strojvedoucí před rozjezdem vlaku (popř. PMD) s přepravou cestujících po jeho mimořádném zastavení, kromě případu, kdy během pobytu strojvedoucí neotevřel (neodjistil) centrálně zavírané dveře, o jejichž uzavření má kontrolu;
strojvedoucí, zpozoruje-li, že v průjezdném průřezu koleje, po které jede nebo pojede, se nacházejí osoby;
(další možnosti použití této návěsti budou probrány s příslušnou látkou – např. přejezdy)
Návěst - Pozor

## Slide 6
(jeden krátký zvuk lokomotivní houkačkou)
dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a
přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy snížit tažnou sílu hnacího vozidla.
Návěst Zabrzděte mírně

## Slide 7
(tři krátké zvuky lokomotivní houkačkou)
dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a
přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy zastavit činnost hnacího vozidla.
Zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst utažení ručních brzd k zajištění stojící soupravy vozidel proti ujetí.
Návěst Zabrzděte úplně

## Slide 8
(jeden dlouhý a dva krátké zvuky lokomotivní houkačkou)
dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a
přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy zvýšit tažnou sílu hnacího vozidla.
Zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst úplné povolení ručních brzd.
Touto návěstí musí strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla jedoucího vlaku v ŽST potvrdit převzetí pokynu návěsti Odjezd.
Návěst Povolte brzdy úplně

## Slide 9
(skupina dlouhého a dvou krátkých zvuků, opakovaná nejméně po dobu jedné minuty lokomotivní houkačkou)
upozorňuje zaměstnance na požár.
Návěst Požární poplach

## Slide 10
(na vrcholu postavený žlutý trojúhelníkový štít s černým písmenem " P „),
dávaný k vedoucímu hnacímu vozidlu)
přikazuje strojvedoucímu
projíždějícího vlaku,
aby při jízdě
do nejbližší stanice
nekrátil pravidelnou
jízdní dobu.
Návěst Nekraťte pravidelnou jízdní dobu dává strojvedoucímu výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec.
Návěst Nekraťte pravidelnou jízdní dobu

## Slide 11
(bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy)
informuje strojvedoucího vlaku
o svolení k posunu
za návěstidlo (místo),
ukončující vlakovou cestu.
Návěst Posun za námezník

## Slide 12
(obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí)
upozorňuje strojvedoucího
projíždějícího vlaku na to, že
porucha traťové části
vlakového zabezpečovače
nebo
porucha
PZZ s přejezdníkem
již byla oznámena, a proto strojvedoucímu odpadá povinnost poruchu v sousední stanici hlásit.
Tuto návěst dává výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec.
Návěst Možno projet

## Slide 13
(na přední straně hnacího vozidla
v čele vlaku nebo PMD
dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši
nebo dvě bílá světla,
doplněná nad nimi o jedno bílé světlo
do tvaru rovnoramenného trojúhelníku,
je‑li tímto světlem vozidlo vybaveno)
upozorňuje zaměstnance
na začátek vlaku nebo PMD.
Je‑li první vozidlo sunutého vlaku (popř. PMD) vybaveno na přední straně bílými světly, musí být označeno návěstí Začátek vlaku. Za snížené viditelnosti však musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno návěstí Začátek vlaku vždy.
Návěst Začátek vlaku

## Slide 14
Zjistí‑li zaměstnanec, který sleduje vlak, že na vlaku chybí nebo je neúplná návěst Začátek vlaku, musí tuto závadu oznámit co nejdříve výpravčímu přední stanice.
Zjistí‑li se, že na vlaku chybí (popř. je neúplná) návěst Začátek vlaku, zastaví výpravčí nejbližší stanice vlak a nařídí strojvedoucímu závadu odstranit.
Začátek vlaku - závada

## Slide 15
Výpravčí nemusí vlak zastavit, jestliže má se strojvedoucím spojení rádiovým zařízením, kterým mu závadu oznámí.
Nemůže‑li strojvedoucí rozsvítit návěst během jízdy, příp. na zastávce, na které vlak zastavuje, musí vlak zastavit v nejbližší stanici a tam závadu odstranit.
Rozsvícení návěsti oznámí strojvedoucí výpravčímu.
Začátek vlaku - závada

## Slide 16
(na zadní straně posledního vozidla vlaku nebo PMD, ve stejné výši dvě červená světla nebo dvě obdélníkové, na kratší straně postavené desky, které jsou tvořeny dvěma vstřícnými červenými a bílými trojúhelníky)
upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo vlaku nebo PMD.
Návěst Konec vlaku

## Slide 17
Při použití nezavěšeného postrkového hnacího vozidla musí být kromě postrkového hnacího vozidla označeno koncovou návěstí i poslední tažené vozidlo vlaku.
S výjimkou vlaku s nezavěšeným postrkem smí být koncová návěst pouze na posledním vozidle vlaku (popř. PMD). Umístění koncových návěstí na jiném vozidle není dovoleno.
Návěst Konec vlaku

## Slide 18
Zjistí-li zaměstnanec, který má sledovat vlak, že na vlaku chybí koncová návěst nebo není-li si jist, že ji zpozoroval,
musí předpokládat, že se vlak roztrhl a musí učinit ihned opatření,
aby nebyl na stejnou traťovou kolej vypraven
ani následný vlak
ani vlak opačného směru.
Konec vlaku - závada

## Slide 19
Strážník oddílu, který takovou závadu zjistí,
a) nesmí, pokud se světelné oddílové návěstidlo samočinně přestavilo na návěst Stůj, přestavit jeho obslužný prvek do základní polohy;
v ostatních případech oddílové návěstidlo přestaví na návěst Stůj.
Strážník oddílu nesmí dát za vlakem odhlášku.
Odhlášku smí dát teprve tehdy, když dostane od některé z předních dopraven hlášení, že vlak je celý.
Konec vlaku – závada – strážník oddílu

## Slide 20
Závorář, který takovou závadu zjistí,
neotevře závory, a pokud může ovlivnit činnost PZS přejezdu, který již vlak (PMD) minul,
uvede toto PZS do výstrahy, je‑li nebezpečí, že by utržená část mohla dojet na přejezd.
Konec vlaku – závada - závorář

## Slide 21
Dostane‑li závorář hlášení o tom, že vlak, který již předtím jeho přejezd minul, nemá koncovou návěst, uzavře ihned PZZ, lze‑li podle sklonových poměrů nebo podle povětrnostních podmínek předpokládat, že by utržená část vlaku mohla dojet k přejezdu.
Dostane‑li takové hlášení o vlaku, který k němu teprve jede, nezastaví jej, sleduje však bedlivě jeho konec.
Závorář smí otevřít PZZ teprve tehdy, když zjistí, že vlak je celý nebo že utržená část byla zastavena.
Konec vlaku – závada - závorář

## Slide 22
Výhybkář, který takovou závadu zjistí na vjíždějícím vlaku,
a) nesmí, pokud se světelné vjezdové návěstidlo samočinně přestavilo na návěst Stůj, přestavit jeho obslužný prvek do základní polohy;
b) v ostatních případech vjezdové návěstidlo přestaví na návěst Stůj.
Konec vlaku – závada - výhybkář

## Slide 23
Výhybkář nesmí vjezdové návěstidlo uzavřít a ohlásí ihned závadu výpravčímu.
Teprve na jeho rozkaz smí uzavřít návěstidlo, popř. obsluhovat výhybky.
Jen při hrozícím nebezpečí může přestavit výhybku (dovoluje‑li to zabezpečovací zařízení) i bez příkazu výpravčího, musí mu však ihned případ ohlásit.
Konec vlaku – závada - výhybkář

## Slide 24
Výhybkář, který takovou závadu zjistí na odjíždějícím vlaku,
ohlásí případ výpravčímu
a poté obslouží zabezpečovací zařízení obvyklým způsobem.
Konec vlaku – závada - výhybkář

## Slide 25
Výpravčí nebo strážník oddílu, který zjistí, že vlak je celý, ohlásí všem dopravnám a závorářským stanovištím v mezistaničním úseku: „Vlak 68 352 je celý. Machač.“
Po tomto hlášení dá jako první telefonicky nebo obsluhou zabezpečovacího zařízení odhlášku ten zaměstnanec, který jako první za vlakem odhlášku nedal.
Ten dá potom přední dopravně výzvu k odhlášce; stejný postup se dodrží u ostatních dopraven.
Není‑li vlak celý, musí výpravčí zajistit uvolnění traťové koleje.
Konec vlaku – závada - výpravčí

## Slide 26
Zjistí‑li zaměstnanec, že na vlaku je neúplná koncová návěst nebo že na vlaku je více koncových návěstí na různých vozidlech (kromě posledního vozu vlaku s nezavěšeným postrkem), ohlásí tuto závadu všem předním dopravnám tyto jsou povinny bedlivě sledovat konec vlaku.
Zjistí‑li se, že na vlaku chybí (popř. je neúplná) koncová návěst nebo že na vlaku je více koncových návěstí na různých vozidlech (kromě posledního vozu vlaku s nezavěšeným postrkem), zastaví výpravčí nejbližší stanice vlak a nařídí strojvedoucímu zajistit odstranění závady.
Konec vlaku - závada

## Slide 27
Výpravčí nemusí vlak zastavit, jestliže má se strojvedoucím spojení rádiovým zařízením, kterým mu závadu oznámí. Nemůže‑li strojvedoucí zajistit rozsvícení, popř. zhasnutí návěsti během jízdy, příp. na zastávce, na které vlak zastavuje, musí vlak zastavit v nejbližší stanici a tam odstranění závady zajistit.
Koncová návěst smí být rozsvícena (umístěna), jen když má strojvedoucí jistotu, že je vlak celý. Rozsvícení (umístění, zhasnutí, odstranění) návěsti oznámí strojvedoucí výpravčímu.
Konec vlaku - závada

## Slide 28
Při jízdě PMD platí vztažná ustanovení předchozích článků s tím, že zaměstnanci na širé trati pouze sledují jízdu PMD a případné závady v označení konce oznámí ostatním stanovištím a výpravčímu stanice, ve které PMD ukončí jízdu.
Při zjištění takové závady závoráři PZZ neotevřou a pokud jim obsluha PZZ nebyla nařízena, tak je uzavřou, a to až do doby, než jim bude oznámeno, že PMD dojel do přední stanice celý a trať je volná (platí v případě, že hrozí dojetí utržených vozidel na přejezd).
Konec PMD - závada

## Slide 29
(obdélníková, na kratší straně postavená deska žluté barvy, umístěná vpravo na zadní straně posledního vozidla části vlaku nebo PMD)
upozorňuje zaměstnance
na poslední vozidlo
části vlaku nebo PMD,
který je odvážen z trati
po částech.
Návěst Konec části vlaku

## Slide 30
Jsou‑li všechny části vlaku nebo PMD odváženy do přední stanice, musí být poslední odvážená část označena návěstí Konec vlaku.
Je‑li však jedna nebo více částí (popř. všechny části) vlaku nebo PMD odvážena do zadní stanice, musí být všechny části vlaku nebo PMD označeny návěstí Konec části vlaku;
návěst Konec vlaku musí být z první vracející se části odstraněna.
Návěst Konec části vlaku

## Slide 31
(návěst Začátek vlaku, doplněná o obdélníkovou, na kratší straně postavenou desku žluté barvy, umístěnou vpravo na přední straně prvního vozidla vlaku nebo PMD)
upozorňuje zaměstnance
na jízdu vlaku nebo PMD
podle rozhledových poměrů
za nemožného dorozumění.
Návěst Začátek vlaku jedoucího za nemožného dorozumění

## Slide 32
Za správnost návěstí na vlacích a posunových dílech a za jejich umístění na správných vozidlech odpovídá dopravce.
Při zjištěných závadách zajistí odstranění závady strojvedoucí.
Ustanovení prvního odstavce se vztahuje i na změnu návěstí na vozidlech u vlaku, který se z km na širé trati podle jízdního řádu vrací zpět.
Strojvedoucí v takovém případě odpovídá za to, že do místa obratu dojel vlak celý; pokud by zjistil, že vlak celý nedojel, nesmí se vracet a musí tuto skutečnost ohlásit výpravčím obou sousedních stanic (příp. prostřednictvím jednoho z nich).
Odpovědnost

## Slide 33
Návěsti
ke krytí vozidel

## Slide 34
(čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uprostřed bílý blesk směřující dolů) upozorňuje na napojení vozidel na stabilní zdroj elektrické energie.
Předtápěcí stojan - připojení

## Slide 35
Návěstidlo musí být umístěno:
na obou čelech vozidla nebo skupiny vozidel tak, aby přesahovalo obrys vozidla nebo
vedle obou čel vozidla nebo skupiny vozidel, mimo jejich obrys.
Stojí‑li vozidla na kusé koleji, nemusí být návěstidla na straně zarážedla umístěna.
Předtápěcí stojan - připojení

## Slide 36
Dříve zřízená návěstidla s návěstí Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu mohou mít modrou plochu černě orámovanou s bílým okrajem.
Tato návěstidla je možné
používat do doby,
než dojde k jejich výměně nebo úpravě.
Předtápěcí stojan - připojení

## Slide 37
(jedno bílé světlo na přední i zadní straně hnacího vozidla [noční návěst])
upozorňuje za snížené
viditelnosti
na odstavené
hnací vozidlo,
obsazené strojvedoucím.
Návěst Obsazené hnací vozidlo

## Slide 38
(žlutý praporek s modrým pruhem uprostřed nebo žlutý praporek na obou podélných stranách vozidla [denní návěst] nebo žluté světlo uprostřed s modrým svislým pruhem [denní i noční návěst])
upozorňuje na odstavená vozidla obsazená osobami nebo vozidla se speciálním vybavením.
Návěst Obsazeno osobami

## Slide 39
Místo návěstí Obsazeno osobami
je dovoleno krýt
odstavená vozidla
přenosným návěstidlem
s návěstí Stůj.
Návěst Obsazeno osobami

## Slide 40
Odpovědnost za krytí vozidel na všech kolejích má
zaměstnanec, odpovědný za bezpečnost na pracovním místě, nebo
zaměstnanec, pro jehož pracovní činnost je krytí vozidel potřebné.
Strojvedoucí je odpovědný za krytí hnacích vozidel.
Odpovědnost

## Slide 41
Pokud tento předpis nestanoví jinak,
je zakázáno uvést do pohybu vozidla, která jsou kryta návěstmi ke krytí vozidel
a
je zakázáno na ně odrážet nebo spouštět jiná vozidla.
Odpovědnost

## Slide 42
Vlak vjíždí do stanice na obsazenou kolej, o této skutečnosti je zpraven. Výhybkář na vjezdové straně vlaku dává ruční návěst Výstraha. Strojvedoucí dává tuto návěst:
Potvrzuje tím převzetí návěsti Výstraha?
Touto návěstí musí strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla jedoucího vlaku v ŽST potvrdit převzetí pokynu návěsti Odjezd.
Testík na závěr

## Slide 43
Ve stanici byl sestaven soupravový vlak. Výhybkář si všiml, že na konci vlaku chybí koncová návěst. Na stanovišti má několik koncových návěstí uloženo. Může je zavěsit na konec vlaku?
Za správnost návěstí na vlacích a posunových dílech a za jejich umístění na správných vozidlech odpovídá dopravce.
Testík na závěr

## Slide 44: Děkuji za pozornost
Sledování jízdy vozidel
Návěsti na vozidlech
  Ing. Lenka Mulačová
    GŘ – Odbor řízení provozu)
    Mulacova@szdc.cz
www.szdc.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1